Dėmesio.

- Kad spyna veiktų teisingai, į atitinkamą skyrelį reikia įkišti keturias 1.5 V šarmines baterijas (1 pav.);

- Saugokite kodus. Nenaudokite asmeninių duomenų – gimimo datos, telefono nr. ir pan.

- Jeigu seifas nebus naudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas (1 pav.).

1. SEIFO UŽDARYMAS

- Uždarykite seifo dureles.

- Paspauskite R.

- Paspauskite C, pasigirs užrakinimas (trumpa melodija).

Jeigu seifas neužsidarė, kartokite nuo 1 punkto.

Jeigu spynelė vis tiek neužsirakina, atlikite „Perjungimo“ procedūrą, kaip nurodyta toliau:

1) jeigu strypai „atidarytoje“ padėtyje (viduje), atlikite atidarymo procedūrą (R + kodas);

2) jeigu strypai „uždarytoje“ padėtyje (išlindę), atlikite uždarymo procedūrą (R + C).

Teisingai atlikus šią procedūrą, seifas turi veikti gerai.

PASTABA. Perjungimo procedūra nepakeičia įsiminto apsaugos kodo.

2. SEIFO ATIDARYMAS

- Paspauskite R.

- Įveskite savo asmeninį apsaugos kodą (gamykloje nustatytas 000000), šioje vietoje spyna atsirakina ir groja trumpa melodija.

- Jeigu seifas neatsidaro, pakartokite nuo 2 p.

- Jeigu spynelė vis tiek neatsirakina, atlikite „Perjungimo“ procedūrą, kaip nurodyta aukščiau:

3. ASMENINIO APSAUGOS KODO KEITIMAS

Asmeninį saugos kodą galima pakeisti bet kada.

Asmeninį saugos kodą galima pakeisti tik kai seifo durelės atidarytos ir strypai neišlindę.

Atlikite tokius veiksmus:

a) Paspauskite R.

b) Įveskite savo asmeninį apsaugos kodą (keičiant pirmą kartą jis yra 000000).

c) Paspauskite C. Jeigu viskas teisingai, spyna du kartus pyptelės, jeigu ne, pyptelėjimas bus ilgesnis. Kartokite nuo a.

d) Įveskite savo asmeninį saugos kodą (mažiausiai 6 skaitmenys, daugiausiai 10).

e) Paspauskite C.  Jeigu viskas teisingai, spyna du kartus pyptelės, jeigu ne, pyptelėjimas bus ilgesnis. Kartokite nuo a.

f)  Dar kartą įveskite savo asmeninį saugos kodą (mažiausiai 6 skaitmenys, daugiausiai 10).

g) Paspauskite C.  Jeigu viskas teisingai, spyna du kartus pyptelės ir kodas bus įsimintas, jeigu ne, pyptelėjimas bus ilgesnis. Kartokite nuo a.

PASTABA. Prieš galutinai užrakindami seifą, kelis kartus pabandykite jį užrakinti ir atrakinti neuždarę durelių.

4. AVARINIS MAITINIMAS

4.1. Į Sieną montuojamiems seifams.Visai išsikrovus arba sugedus baterijoms, nuimkite dangtelį, esantį rakto skylutės dešinėje ir, įkišę avarinį laidą (lizdą), prijunkite prie šarminės 9 voltų baterijos. Po to atidarykite kaip nurodyta (2 pav.).

4.2.Baldiniams,pastatomiems seifams. Visai išsikrovus arba sugedus baterijoms, nuimkite dangtelį, esantį rakto skylutės kairėje pusėje ir atidarome seifą avarinio atidarymo raktu.

DĖMESIO. ŠIUOS NURODYMUS LAIKYKITE NE SEIFE.

5. BATERIJŲ KEITIMAS

Išsieikvojus baterijoms, sulig pirmu klavišo paspaudimu spyna 3 kartus ilgai supypsės. Šiuo atveju tuoj pat pakeiskite baterijas (1 pav.).

6. GARANTIJA

Prieš išvežamas iš gamyklos, seifas patikrintas du kartus. Tačiau gedimas gali atsirasti gabenant, taigi prieš montavimą reikia patikrinti, ar seifas veikia teisingai. Garantija suteikiama medžiagoms ir darbui galiojančių įstatymų nustatytą laikotarpį. Tuo laikotarpiu remontas atliekamas, brokuotas seifas bei jo detalės pakeičiamos nemokamai, reikia kreiptis į įgaliotus aptarnavimo centrus. Ši garantija negalioja be pirkimo įrodymo (pirkimo čekis arba sąskaita), o taip pat gedimams atsiradus dėl netinkamo naudojimo, montavimo, ardymo ar nepriežiūros, čia pateiktų nurodymų nesilaikymo bei kitų nuo gamintojo nepriklausančių priežasčių. Į garantiją neįeina  atsakomybė už išlaidas, kurias klientas patiria remontą atlikus neįgaliotam asmeniui, dėl neteisingo veikimo bei negalėjimo naudotis.Garantija suteikiama 12 mėnesių.

7. REMONTAS VIETOJE

Kreipiantis į aptarnavimo centrą dėl remonto, reikia nurodyti pirkimo datą (žr. čekį arba sąskaitą) ir seifo modelį. Jeigu neįmanoma spynos grąžinti remontui į gamyklą, aptarnavimo centras gali paskirti specialų darbuotoją, kuris atliks remontą vietoje arba pakeis sugedusias detales.

Šiuo atveju, netgi su garantija, klientas turės apmokėti kelionės, automobilio ir kt. patirtas išlaidas.

8. PATARIMAI MONTAVIMUI

Priekinę seifo pusę apsaugokite lipnia juosta arba panašia medžiaga. Montuojant reikia išlaikyti tą pačią liniją kaip sienos (3 pav.). Kad nerasotų vidus, patariame palikti jį atvirą kelias dienas. Nemontuokite seifo drėgnoje vietoje.

9. NAUDOJIMO NURODYMAI

Visada turėkite avarinio atidarymo raktą (baldinis seifas) arba avarinio atidarymo laidą (į sieną montuojamas seifas) ne seife.